# Регулятор температуры РТПД

Предназначен для регулирования температуры в системах охлаждения и смазки дизельных установок, газовых двигателей и газомотокомпрессоров.

Терморегуляторы являются комплектующими изделиями для стационарных судовых и промышленных дизелей и т.п.

Регуляторы выпускаются по ТУ25-02.091620-78. Терморегулятор имеет аварийное ручное управление. Регулируемая среда  - вода пресная, масла дизельные, антифризы, забортная вода.   Код ОКП 421881.

Технические характеристики:

Диаметр условного прохода, Ду, мм………………………………………………………65; 80; 100; 125; 150

Условное давление, МПа…………………………………………………………………………………………...1

Диапазоны настройки, °C……………………………………………………………………35-60; 60-85; 85-110

Длина дистанционной связи, м…………………………………………………………………2,5; 4,0; 6,0; 10,0

Зона пропорциональности, °C, не более……………………………………………………………………….10

Постоянная времени, с, не более………………………………………………………………………………..60

Зона нечувствительности, °C, не более………………………………………………………………………….1

| Наименование | Значения для Ду |
| --- | --- |
|  | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Условная пропускная способность, Кv ±10%, м³/ч | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Ход клапана, мм | 7,5 | 7,5 | 8 | 11 | 12 |
| Масса, кг, не более | 32 | 40 | 52 | 80 | 95 |

Исполнение: обыкновенное, экспортное, тропическое. 
Присоединение фланцевое. 
Терморегулятор имеет аварийное ручное управление. 
Регулируемая среда – вода пресная, масла дизельные, антифризы, забортная вода.

Код ОКП 42 1881

Регуляторы выпускаются по ТУ 25-02.091620-78

## Габаритные размеры упаковки и масса:

| Модель | Масса, кг | Габаритные размеры, мм. |
| --- | --- | --- |
|  | прибора | в упаковке | L | B | H |
| РТПД-65 | 32 | 56,9 | 766 | 397 | 276 |
| РТПД-80 | 40 | 77,4 | 906 | 452 | 306 |
| РТПД-100 | 52 | 82,7 | 866 | 467 | 336 |
| РТПД-125 | 80 | 116,7 | 816 | 538 | 396 |
| РТПД-150 | 95 | 136,9 |  | 602 | 421 |

Количество приборов в упаковке - 1 шт.